## Slide 1: 转正答辩
交换机产品部
薛雨
2017-10-9

## Slide 2: 目录
工作内容
工作总结
未来计划
建议
感谢

## Slide 3: 工作内容——交换机基础知识学习
    内容：
      学习了二层mac表原理，简单的说就是一个key为mac和vlan，value为port的hash表
      学习了vlan，trunk
      听少普讲模拟交换机，听形形将生成树协议
成果：对交换机基础知识有一个大致的了解，对生成树怎么解决环路的比较感兴趣，学习了prim（可生成最小生成树）算法，自己也实现了。

## Slide 4: 工作内容——ZebOS学习
内容：学习ZebOS的实现。重点关注ZebOS的软件架构，各个模块的职责、及其各个模块之间的工作流程。另外就是熟悉了下AVL树结构的端口资源管理方式。
成果：ZebOS的架构描述文档平哥已经写的很好了，主要就是根据平哥的文档进行学习，大致了解清楚了整个ZebOS的架构。我自己理了理ZebOS伪线程的服务器与客户端的消息机制。

## Slide 5: 工作内容——堆叠聚合口开发
第一阶段：聚合口的需求分析，堆叠架构实现
  确定软件的需求
  分析堆叠下聚合口的实现思路
第二阶段：编码实现以及测试
  参考鑫哥之前的代码，结合现在的代码编码
  思考测试方法方式，做场景覆盖更全面的测试

## Slide 6: 第一阶段——聚合口的需求分析，堆叠架构实现
需求分析
  实现堆叠场景的端口聚合，并且负载均衡功能正常
堆叠时的软件框架实现，关键在于以下几点：
  如何实现分布式聚合口资源的管理？
    往下配置：
      主板上，上层NSM管理所有聚合口资源，对聚合口的配置全部在这里完成，通过npas下发
      每个线卡都将其它线卡的聚合口资源保留一份，也就是每个线卡都拥有全部且一致的聚合口资源。这个也是负载均衡的关键点，底层trunk表拥有对端线卡的端口信息，在负载均衡的时候，如果报文出口匹配到对端线卡的端口，通过hg口转发到对端端口即可。
    上报状态：
      以前单板时，底层芯片检测到端口link up或link down事件。例如聚合口的成员口都down了，直接通过hsl通道上报聚合口down的消息到nsm。但现在由于npas只有向下的通道，没有向上的通道，所以在内核中管理聚合口的link状态，由内核上报到nsm（这就要求nsm在创建聚合口或者加入成员口的时候，不仅要下发配置到hsl，还要下发配置到kernel)

## Slide 7: 第一阶段——聚合口的需求分析，堆叠架构实现
  如何实现主备切换时聚合口资源的同步？
    主备切换：
      备的nsm中没有聚合口的内存资源，平时主备之间会将配置文件定时同步，或在write时主动同步一次。当主备切换发生时，备通过配置文件将聚合口的资源全部重新创建出来
      备升主刷配置时，之前的主板卡可能还没有起来，所以需要在之前的主接入时，将现在的主的配置重新下发一次，确保配置下发到了之前的主
    子卡移除：
      移除时将删除的接口的配置保存在配置文件中，待到接入时接口创建再触发配置文件读取下发，因为配置聚合口是基于接口上的配置，所以接口创建时，会触发聚合口配置（这里默认认为接口都是子卡上的实际物理端口，如果是聚合口这种不属于某一个板卡独有的虚拟口的配置，则此方法无能为力）
  如何实现lacp协议模块与NSM 的对接？
    在单板时，lacp的处理：
      NSM将端口加入某个聚合口后，通知lacp，lacp会创建聚合口资源并且发送lacp协议报文
      若是聚合口的成员口down或者up，lacp有一个每秒钟检测接口状态的机制，尝试将端口聚合
      接口创建时也会检测端口是否能被加入聚合口，适用于主备切换时子卡接入
    综上，lacp模块基本架构无需改动

## Slide 8: 聚合口软件架构图

## Slide 9: 第二阶段——编码实现以及测试
编码实现：
  底层SDK：
    实现前板口/背板口的聚合
    实现成员口单播和广播的负载均衡
  上层RPS
    主备切换的代码处理，包括配置下发，配置同步，与IMI的交互处理等
    主备切换时与协议模块的交互处理，如正常通知lacp，mstp聚合口的状态
测试：
  提出重点关注两种测试方式：
    提出重点测试shutdown或断开部分或全部成员口进行切换
    提出重点测试聚合口与vlan，mstp配置在一起进行切换
  按照这两种测试思路测出了很多以前代码的问题点

## Slide 10
buglist如下：
总结：开发浪潮堆叠项目，一共被提了10个bug，只有一个是由于自己场景没考虑全，漏处理了一种场景导致的问题。其他的都是历史遗留问题或者框架本身就有问题等。
另外开发过程中遇到的bug，都做到了写的代码让问题可收敛，也就是解决问题的时候都是不需要大改动的，只需要在原先的基础上添加一种处理场景即可。

## Slide 11: 工作内容——QoS学习
内容：
  主要学习了队列机制，RED/WRED，CAR/GTS，令牌桶算法
成果：
  总结QoS知识，编写学习报告

## Slide 12: 工作总结
  框架
第四阶段：编码实现
第五阶段：集成测试、内部测试
  输出集成测试报告
第六阶段：国防科大试点支持

## Slide 13: 未来计划
将ACL和QoS搞得比这次聚合口好

## Slide 14: 建议
研发开发一套版本测试代码，可以在每晚跑完镜像后，自动跑研发自己编写的测试用例，规避掉大部分低级错误
研发在转测试时，应该提供测试报告，供测试参考，也方便自己以后定位类似问题或者衍生问题
建议在项目迭代开发时，应该前紧后松。前期安排多一点时间构思框架，写好代码，抓紧完成基本构架的功能。这样后期出bug的几率也更小

## Slide 15: 感谢
感谢鑫哥的指导（底层负载均衡的思路，lacp协议的一些细节上的指导）和各位同事对我的帮助（熟悉交换机环境，熟悉一些基本的代码）。
另外，特别要感谢平哥，加班帮助我渡过难关，在他的帮助下我才能顺利解决几个对我来说非常棘手的bug。